# GIS隔离开关故障检测系统的研究与开发

GIS设备是一种组合式电器设备,其具有占地面积小、安装方便、运行可靠性高、抗噪音干扰性强的优点,在电网中得到广泛应用。目前针对GIS断路器的运行监测与故障诊断体系的研究较多,但随着近几年由于GIS隔离开关的内部故障而导致的电网事故频频发生,给电网和电力消费者带去巨大的损失。因此针对GIS隔离开关的本体,研究其运行监测体系与故障诊断体系对提升电网的稳定运行十分有意义。研究GIS隔离开关模型以及基本检测方法。给出GIS隔离开关的物理模型与结构原理图,分析了GIS隔离开关一二次的动作原理。基于一次和二次的原理分析,给出GIS隔离开关各参数的理论分析,简要分析了其传感器特性与监测系统的整体原理。给出常用的GIS隔离开关检测方法,为研究GIS隔离开关的诊断体系与机械特性分析系统奠定了一定的基础。研究GIS隔离开关特性分析与故障诊断策略。给出GIS隔离开关运行特性曲线,完成其开关特性系统的分析。构建GIS隔离开关特性测量系统,完成其重要参数的状态测量,分析其机械特性与动作原理,分析磁感应角位移传感器及其测量系统。重点完成基于数据挖掘技术下的GIS隔离开关故障分析与判定方法,给出分合闸判定基本准则和诊断基本理论,给出特征值提取与参数标准、故障特性与诊断标准,创新性地提出GIS隔离开关的动作分析曲线,以利于故障的判断。研究GIS隔离开关机械特性检测智能系统的设计。分析GIS隔离开关机械特性智能检测系统的特点与意义。给出性能检测与故障诊断系统的处理器选型标准。完成GIS隔离开关机械特性系统的硬件设计和软件设计。基于以上理论和方法,研究500k V的GIS隔离开关实际机械特性与数据分析,其实测数据验证了理论分析正确性。

## 基本信息

| 题目 | GIS内隔离开关故障检测系统的研发 |
| --- | --- |
| 文献类型 | 硕士论文 |
| 作者 | 杨凌志 |
| 作者单位 | 沈阳工程学院 |
| 导师 | 许晓峰,胡大伟 |
| 文献来源 | 沈阳工程学院 |
| 发表年份 | 2020 |
| 学科分类 | 工程科技Ⅱ辑 |
| 专业分类 | 电力工业 |
| 分类号 | TM595;TM564.1 |
| 关键词 | 隔离开关,机械特性,分合闸,故障诊断 |
| 总页数： | 81 |
| 文件大小： | 5829K |

## 论文目录

摘要

abstract

主要符号表

1 绪论

1.1 问题提出与研究意义

1.2 国内外相关研究进展

1.2.1 GIS隔离开关机械特性研究进展

1.2.2 GIS隔离开关智能检测方法研究进展

1.3 本文主要研究思路与内容

2 GIS隔离开关模型及检测方法

2.1 GIS隔离开关模型简介

2.2 GIS隔离开关一二次动作原理分析

2.3 GIS隔离开关动作原理分析

2.3.1 隔离开关各参数特性测试理论分析

2.3.2 GIS内隔离开关状态参数监测系统研究

2.3.3 适应GIS隔离开关的测试传感技术

2.4 GIS隔离开关检测方法分析

2.4.1 温度检测方法

2.4.2 位置检测方法

2.4.3 局部放电检测方法

2.5 本章小结

3 GIS隔离开关特性分析与故障诊断策略研究

3.1 GIS隔离开关故障诊断特性分析

3.2 GIS内隔离开关特性测量系统

3.2.1 隔离开关状态测量与机械结构

3.2.2 磁感应角位移传感器

3.2.3 隔离开关特性测量与传感系统

3.3 基于数据挖掘技术的GIS隔离开关故障判据分析

3.3.1 隔离开关分合闸判断基本准则

3.3.2 隔离开关故障诊断基本理论

3.3.3 故障诊断特征提取与分类

3.3.4 故障类型与诊断分析

3.3.5 判据流程图

3.4 本章小结

4 GIS隔离开关机械特性检测智能系统的设计

4.1 GIS隔离开关机械特性智能化意义

4.2 机械特性检测系统的处理器选型

4.2.1 常用单片机与DSP对比分析

4.2.2 DSP对比分析与选型

4.3 GIS隔离开关机械特性系统硬件设计

4.3.1 基于TMS320F28335的数据采集与处理系统

4.3.2 A/D采样电路与信号处理系统

4.3.3 PWM原理及电路实现

4.3.4 电源电路的设计

4.3.5 SRAM及 FLASH电路的设计

4.4 GIS隔离开关机械特性系统软件设计

4.4.1 系统主程序的设计

4.4.2 数据采集系统的设计

4.5 基于500kV的GIS隔离开关机械特性测量与数据分析

4.6 本章小结

5 结论与展望

5.1 结论与创新点

5.2 创新点摘要

5.3 展望

参考文献

攻读硕士学位期间科研项目及科研成果

致谢

作者简介

## 参考文献

[1] GIS平台应用于“数字城市”建设的探索[J]. 房地产世界 2020(17)

[2] 浅析GIS测绘技术在土地测量工程中的应用[J]. 房地产世界 2020(17)

[3] 汽车产业大数据GIS地图表达应用研究[J]. 数字技术与应用 2020(11)

[4] 基于GIS的县级尺度人文旅游资源空间结构特征研究——以周至县为例[J]. 河南理工大学学报(自然科学版) 2021(02)

[5] 地理信息系统 (GIS) 在自然资源调查中的运用策略[J]. 智能城市 2020(24)

[6] 基于北斗和GIS的定向运动服务系统设计[J]. 测绘与空间地理信息 2020(12)

[7] GIS技术在城市规划中的应用[J]. 智能建筑与智慧城市 2020(12)

[8] 基于GIS的内蒙古半农半牧区地名景观空间分布特征研究[J]. 干旱区地理 2020(06)

[9] 基于GIS的空间分析在现实中各领域的应用及分析[J]. 电子测试 2020(24)

[10] 基于GIS的安义县暴雨洪涝空间特征分析[J]. 矿山测量 2020(06)

[11] 基于GIS的南京市历史地名文化景观空间分布[J]. 江苏科技信息 2020(33)

[12] 基于GIS的福建省水土保持功能重要性评价[J]. 水土保持通报 2020(05)

[13] GIS技术在林业制图中的应用分析[J]. 绿色科技 2020(22)

[14] 基于GIS的水土保持工程水源涵养评估——以通渭县牛谷河项目区为例[J]. 中国农业文摘-农业工程 2021(01)

[15] 基于GIS的高速公路隧道水文地质数据管理与应用[J]. 低温建筑技术 2020(11)

[16] 基于GIS火灾风险评估——以南京市溧水区为例[J]. 科技与创新 2020(24)

[17] GIS设备特高频局部放电现场测试标准化作业[J]. 云南电力技术 2020(05)

[18] 基于GIS的天津市应急避难场所选址评价[J]. 震灾防御技术 2020(03)

[19] 海洋地震勘探GIS软件研究[J]. 物探装备 2020(03)

[20] GIS技术在岩土工程勘察中的应用[J]. 世界有色金属 2020(22)

[21] 基于GIS的高速公路对沿线生态景观格局的影响研究[J]. 技术与市场 2021(02)

[22] 基于GIS的海口公园绿地应急避险功能评估及提升对策[J]. 智能城市 2021(02)

[23] GIS技术在环境影响评价中的应用策略[J]. 中小企业管理与科技(中旬刊) 2021(02)

[24] GIS与物联网技术在智慧工地建设中的应用[J]. 测绘与空间地理信息 2021(01)

[25] 基于GIS的公共图书馆空间可达性分析[J]. 地理空间信息 2021(01)

[26] GIS支持下的胶东地区岳石文化人地关系分析[J]. 大众标准化 2021(01)

[27] 现代GIS技术及其在工程测量中的应用[J]. 化学工程与装备 2020(12)

[28] 基于GIS的采掘接续编排预警系统[J]. 煤矿安全 2021(02)

[29] 基于GIS的徐州市交通网络分形特征[J]. 江苏师范大学学报(自然科学版) 2020(04)

[30] GIS技术在空间组织中的应用分析研究[J]. 山东建筑大学学报 2020(06)

## 相似文献

[1]GIS隔离开关动作特性状态监测的应用研究[D]. 吴如祥.华南理工大学2015

[2]基于基态修正模型的电网时空GIS系统的研究与分析[D]. 李申章.云南大学2018

[3]基于GIS的太阳能光伏能源电站选址方法的研究与应用[D]. 马翼飞.北方民族大学2020

[4]GIS断路器接触退化及负载能力评估的研究[D]. 刘亚男.武汉大学2017

[5]混合无功补偿变电站GIS外壳环流及暂态地电位升高研究[D]. 陈泰羽.山东大学2019

[6]基于GIS绝缘子杂散电容的外置式电容分压器研制[D]. 曾在田.西华大学2018

[7]基于RS和GIS的风电场宏观选址研究[D]. 刘超群.昆明理工大学2018

[8]500kV长管道GIS内电压互感器一体化校验系统的研究与实现[D]. 雷凌峰.湖北工业大学2018

[9]基于包络检波电路的GIS局部放电特高频检测技术[D]. 田保坤.山东大学2018

[10]基于GIS和多属性评判技术的风电场宏观选址研究[D]. 李沙.华北电力大学(北京)2018

本文来源: https://www.igaichong.com/jingyan/zhichengpingding/2a4a64cd81c4f1506083a6c0.html