# 基于麦克斯韦的汽车双凸极电磁液冷缓速器制动特性研究

随着国内电子商务的快速崛起,也拉动了物流行业的兴起,同时国民收入的日益增多也积极带动了全球旅游业的发展,各种卡车、货车、客车的数量日益增多,交通状况日趋复杂。人们对出行的质量需求也越来越高,“节能环保”、“舒服”、“安全”已经成为了驾乘的关键词。汽车制造业为了满足市场的需求,持续增加各类卡车、客车的功率,但时速越来越快的同时,车辆的制动负荷也随之增大。车辆所有的制动负荷都由自己的制动系统来承受,长此以往,制动系统的性能会持续下降,使用过程中多次制动会引起刹车片过热,也会伴随着车辆失速的风险。所以随着市场需求和国家政策要求,能够分担车辆制动负荷80%的缓速器应运而生。车用缓速器作为新型节能环保、外辅制动配件,在车辆制动系统中有着极其重要的作用。北京工业大学李德胜教授提出并研发了一种双凸极电磁液冷缓速器,以该型缓速器为例,本文利用Maxwell软件对双凸极电磁液冷缓速器建立模型并进行模拟仿真。论文的具体工作及研究成果如下:1、分析了缓速器装置对未来汽车制动领域的积极作用,相关的国内外法律法规也推动了缓速器的研发和进步。研究了目前市面上的各种缓速产品,分析各装置的优缺点。对国内外缓速器的技术发展和应用现状、存在差距进行研究,提出本文的具体研究内容和创新思路。2、研究国内外学者对缓速器建立的几种模型,发现其中的不足并提出自己对缓速器模型的理解和想法。而后验证了缓速器电磁场相对应等效磁路的思路,再利用能量守恒定律反推出制动力矩的表达公式,从公式中得到影响缓速器制动特性的相关因素。3、利用有限元分析法和Maxwell软件,对缓速器进行建模。详尽研究了模型仿真前,设定材料属性、边界条件、激励源、求解参数、网格划分等过程,得到具体的仿真结果。4、在建好模型的基础上,通过改变转速、励磁电流、涡流密度、气隙间距、材料属性等多个因素的参数,来研究对缓速器制动特性的影响,得到性能最优化的方案,有利于缩短研发生产周期,降低试验过程的成本。并对缓速器进行长距离持续性下坡的过程进行试验,来验证缓速器足以满足实际工况的需求。

## 基本信息

| 题目 | 基于Maxwell的汽车双凸极电磁液冷缓速器制动特性研究 |
| --- | --- |
| 文献类型 | 硕士论文 |
| 作者 | 严悦 |
| 作者单位 | 扬州大学 |
| 导师 | 葛强,葛金桂 |
| 文献来源 | 扬州大学 |
| 发表年份 | 2021 |
| 学科分类 | 工程科技Ⅱ辑 |
| 专业分类 | 汽车工业 |
| 分类号 | U463.5 |
| 关键词 | 双凸极,电磁液冷缓速器,制动特性,有限元分析 |
| 总页数： | 82 |
| 文件大小： | 8873k |

## 论文目录

摘要

Abstract

符号说明

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.2 国内外研究现状

1.3 研究的目的和意义

1.4 研究内容

第2章 双凸极电磁液冷缓速器结构及控制特性研究

2.1 双凸极电磁液冷缓速器构造及原理特性分析

2.2 双凸极电磁液冷缓速器控制方式及联合制动特性研究

2.3 双凸极电磁液冷缓速器使用效果及优点

2.4 本章小结

第三章 基于Maxwell的双凸极电磁液冷缓速器电磁场有限元仿真分析

3.1 电磁液冷缓速器数学模型的研究

3.2 电磁液冷缓速器等效磁路及制动力矩的研究

3.3 电磁液冷缓速器静、瞬态磁场的有限元分析

3.4 本章小结

第4章 双凸极电磁液冷缓速器制动特性研究

4.1 转速与励磁电流对缓速器制动特性的影响研究

4.2 涡流密度与气隙间距对缓速器制动特性的影响研究

4.3 材料属性对缓速器制动特性的影响研究

4.4 缓速器的持续制动特性分析

4.5 本章小结

第5章 总结和展望

5.1 总结

5.2 展望

参考文献

致谢

攻读学位期间取得的研究成果

## 参考文献

[1] 某国六重型汽车缓速器退出故障分析及处理[J]. 重型汽车 2020(06)

[2] 汽车永磁无级缓速器的设计与仿真分析[J]. 重庆大学学报 2021(02)

[3] 自励式缓速器工作原理与性能测试方法[J]. 内燃机与配件 2019(24)

[4] 汽车用电磁液冷缓速器控制系统设计[J]. 电子器件 2019(06)

[5] 基于虚拟边界法的自励式缓速器温升计算模型[J]. 重庆理工大学学报(自然科学) 2020(07)

[6] 自励式缓速器的研究现状和展望[J]. 重庆理工大学学报(自然科学) 2020(09)

[7] 电磁液冷缓速器影响因素仿真与分析[J]. 机电信息 2020(26)

[8] 缓速器故障容错控制系统设计[J]. 重型汽车 2020(05)

[9] 六问缓速器 干货在这里[J]. 商用汽车新闻 2019(Z4)

[10] 浅析重卡缓速器的发展趋势[J]. 汽车实用技术 2017(24)

[11] 发动机泄漏缓速器的功率调整能力分析[J]. 科技通报 2016(12)

[12] 客车缓速器力矩测试方法研究[J]. 客车技术与研究 2017(03)

[13] 不同热交换器结构对液力缓速器响应时间的影响[J]. 汽车实用技术 2017(14)

[14] 汽车永磁缓速器综述[J]. 农业装备与车辆工程 2017(09)

[15] 双凸极自励式缓速器设计与试验研究[J]. 工业技术创新 2015(03)

[16] 某发动机缓速器的设计开发和整车应用[J]. 柴油机设计与制造 2015(03)

[17] 液力缓速器在整车上的匹配及常见问题的解决[J]. 汽车实用技术 2020(17)

[18] 发动机缓速器经发动机冷却系统散热比例的计算方法[J]. 汽车工程 2019(04)

[19] 车用缓速器轴承游隙的测量与调整[J]. 城市公共交通 2017(06)

[20] 发动机减压缓速器在商用车上的应用研究[J]. 内燃机工程 2016(03)

[21] 自励式液冷电磁缓速器的数值模拟与实验研究[J]. 汽车工程 2015(06)

[22] 分级式永磁缓速器的设计[J]. 重庆交通大学学报(自然科学版) 2015(05)

[23] 汽车用电液缓速器性能特点及选择[J]. 汽车零部件 2015(10)

[24] 推广匹配滞后拖缓速器发展后腿[J]. 商用汽车新闻 2014(13)

[25] 4例缓速器故障分析[J]. 商用汽车 2013(03)

[26] 特尔佳缓速器故障排除2例[J]. 汽车维护与修理 2012(01)

[27] 校车是否需要配备缓速器[J]. 商用汽车 2012(05)

[28] 适用于货车的缓速器[J]. 物流技术与应用(货运车辆) 2012(04)

[29] 自励式缓速器试验台设计[J]. 中国农机化 2012(04)

[30] 车用缓速器的底盘测功机试验方法[J]. 机械设计与制造 2011(09)

## 相似文献

[1]聚磁式汽车永磁缓速器关键技术研究[D]. 张雨婷.东北石油大学2020

[2]轴向移动式汽车永磁无级缓速器的关键技术研究[D]. 刘凯.东北石油大学2019

[3]自励式缓速器关键问题探究[D]. 郝鹏.江苏大学2019

[4]新型机电缓速器综合性能测试平台设计与研究[D]. 尹邦飞.湖南大学2015

[5]新型永磁缓速器结构设计与优化[D]. 张立伟.山东交通学院2017

[6]蓄能式永磁缓速器的研究[D]. 马奕超.河北科技大学2011

[7]液冷双凸极自励式缓速器控制系统设计与研究[D]. 郑然.北京工业大学2014

[8]商用车水介质缓速器热管理[D]. 游登峰.吉林大学2015

[9]一种新型机电缓速器的研究[D]. 冯卫.湖南大学2011

[10]一种单相磁阻构造能量回收型缓速器的研究[D]. 邓高飞.北京工业大学2011

本文来源: https://www.igaichong.com/jingyan/zhichengpingding/4ad866b7f0f394aed3ac0b7b.html