# 自由形式成像光学系统设计：理论 发展与应用

传统球面以及非球面可供光学系统设计使用的自由度较少。自由曲面打破了旋转对称以及平移对称的几何约束,特别适用于校正非旋转对称系统的像差,同时可以减少系统中元件的数量,减小系统的体积与质量,实现传统光学系统难以实现的系统参数、结构与功能。自由曲面为光学设计的发展注入了巨大潜力,但同时也带来了全新的困难与挑战。概括性地总结了自由曲面成像系统设计的研究现状。简要介绍了自由曲面的常用数学描述与自由曲面成像系统的像差理论,总结了自由曲面成像系统的设计方法,并对自由曲面在各类成像系统中的应用进行概述。最后,对自由曲面成像光学设计的未来发展方向进行了讨论与展望。

## 基本信息

| 题目 | 自由曲面成像光学系统设计：理论、发展与应用 |
| --- | --- |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 作者 | 杨通,段璎哲,程德文,王涌天 |
| 作者单位 | 北京理工大学光电学院,北京市混合现实与新型显示工程技术研究中心 |
| 文献来源 | 光学学报 2021年01期 |
| 发表年份 | 2021 |
| 学科分类 | 基础科学,工程科技Ⅱ辑 |
| 专业分类 | 仪器仪表工业 |
| 基金 | 国家重点研发计划(2017YFA0701200),国家自然科学基金(61805012),中国科协青年人才托举工程项目(2019QNRC001) |
| 分类号 | TH74 |
| 关键词 | 几何光学,自由曲面,成像系统,初始结构,系统优化 |
| 页码： | 115-143 |
| 总页数： | 29 |
| 文件大小： | 8224K |

## 论文目录

1 引 言

2 光学自由曲面的数学描述与像差理论

2.1 光学自由曲面的面型描述

2.2 自由曲面成像系统的像差理论

3 自由曲面成像系统设计方法

3.1 初始结构生成方法

1) 基于光线逐点直接调控的数值求解方法

（1） 微分方程法

（2） 多曲面同步设计方法

（3） 基于逐点构建与迭代的设计方法

2) 基于像差理论的设计方法

3) 基于机器学习的设计方法

3.2 优化设计方法

4 自由曲面成像系统的应用

4.1 自由曲面离轴反射式成像系统

4.2 自由曲面目视成像系统

4.3 自由曲面在其他类型成像系统中的应用

5 结束语

## 参考文献

[1] 外视场拼接的单镜头大视场中波红外成像系统的实现[J]. 红外与激光工程 2020(03)

[2] 基于仿生复眼的大视场探测系统结构研究[J]. 光学与光电技术 2016(03)

[3] 多视场星敏感器数学模型与精度分析[J]. 红外与激光工程 2015(04)

[4] 超大视场红外光学镜头设计[J]. 红外与激光工程 2020(06)

[5] 大视场红外搜索系统的光机结构设计[J]. 长春理工大学学报(自然科学版) 2016(03)

[6] 三视场定位定向设备的视场确定[J]. 红外与激光工程 2015(06)

[7] 单片机在多视场速示器中的控制应用[J]. 测控技术 2012(02)

[8] 行播作物地面方向性测量的视场不确定性分析[J]. 地球科学进展 2009(07)

[9] 20°周边视场光谱光视效率的实验研究[J]. 照明工程学报 2020(02)

[10] 同航空平台双偏振仪器间的视场匹配方法[J]. 光学学报 2020(13)

[11] 弹载大视场星惯组合深度融合导航技术[J]. 航空学报 2020(08)

[12] 大视场星敏感器光学系统畸变校正方法[J]. 导弹与航天运载技术 2017(01)

[13] 一种视场切换机构的设计[J]. 机械工程师 2016(05)

[14] 超大视场红外凝视成像技术及其应用浅析[J]. 激光与红外 2016(10)

[15] 多视场星敏感器结构布局优化[J]. 红外与激光工程 2011(12)

[16] 切换式红外三视场光机组件的设计[J]. 激光与红外 2010(08)

[17] 外视场拼接测量技术及其实现[J]. 光学精密工程 2010(09)

[18] 弹载大视场红外线扫图像几何畸变仿真研究[J]. 红外与激光工程 2020(02)

[19] 大视场光学显微技术的研究[J]. 长春理工大学学报(自然科学版) 2018(03)

[20] 大视场可见红外一体化光学系统设计[J]. 红外与激光工程 2016(10)

[21] 一种三视场热像仪变倍装置的设计[J]. 制造业自动化 2015(06)

[22] 基于微端面光纤面板的多孔径视场重叠复眼的视场模型[J]. 光学精密工程 2015(11)

[23] 手持双视场红外光学系统设计[J]. 红外技术 2011(02)

[24] 丽江2.4米望远镜双视场终端的控制与图像采集[J]. 天文研究与技术 2020(03)

[25] 不同原色光谱和观察视场对颜色感知的影响[J]. 光谱学与光谱分析 2020(12)

[26] 面向微尺度对象的多视场协同测量方法研究[J]. 计算机应用与软件 2017(08)

[27] 三视场星敏感器的研究[J]. 电子世界 2014(12)

[28] 大视场自由曲面复眼设计研究[J]. 光电工程 2014(07)

[29] 小视场绝对辐射计视场测量及修正项计算[J]. 光学精密工程 2013(04)

[30] 大视场人工复眼结构设计方法与实验[J]. 光电工程 2013(07)

## 相似文献

[1]大视场曲面复眼光学系统设计[J]. 王晶,崔恩坤.  中国光学.2014(06)

[2]基于自由曲面的大视场天基探测光学系统[J]. 倪栋伟,李旭阳,杨明洋,任志广.  光学学报.2018(11)

[3]单片机在多视场速示器中的控制应用[J]. 张忠华.  测控技术.2012(02)

[4]大视场自由曲面复眼设计研究[J]. 范阳,张红霞,宋乐,贾大功.  光电工程.2014(07)

[5]切换式红外三视场光机组件的设计[J]. 温庆荣,徐明轩.  激光与红外.2010(08)

[6]二视场速示器的研究[J]. 吴晓荣.  天津师范大学学报(自然科学版).2002(02)

[7]一种视场切换机构的设计[J]. 耿国.  机械工程师.2016(05)

[8]大视场光学显微技术的研究[J]. 崔新旭.  长春理工大学学报(自然科学版).2018(03)

[9]一种三视场热像仪变倍装置的设计[J]. 万敏,唐跃峰.  制造业自动化.2015(06)

[10]一种大视场宽波段平行光管的设计[J]. 戴艺丹.  河西学院学报.2020(02)

本文来源: https://www.igaichong.com/jingyan/xuexikaoshi/4bfac62a54b5a71039f2e662.html