# 扰动引起的高应力卸荷岩体破坏特征的试验研究

为研究扰动诱发不同中间主应力单面卸荷岩体破坏特征,通过真三轴扰动卸荷测试系统和声发射监测系统,进行了不同中间主应力卸荷实验及卸荷扰动实验,研究了中间主应力对单面卸荷岩石强度特征、演变规律及破裂模式的影响,分析了中间主应力σ2方向扰动作用后卸荷岩石的力学特性。结果表明:在一定范围内,随着中间主应力的增大,卸荷岩石的稳定性和峰值强度都有所增强,但较大的中间主应力会逐渐弱化岩石的承载能力;随着中间主应力的增大,卸荷岩石的开裂模式由张拉-剪切破坏逐渐转变成张拉-劈裂破坏;在σ2≤30 MPa时,声发射信号经历了平静、持续出现伴随小幅突增、陡升高峰、持续低峰、大幅突增破坏;在σ2>30 MPa时,声发射信号经历了平静、持续出现、多低峰、持续升高、突增破坏;不同类型扰动作用后卸荷岩石的破坏差异明显,中频中幅扰动后卸荷面形成明显V型破坏坑,分形维数最大,中频中幅扰动不仅加速了约束力小的卸荷面附近的小裂纹发育成核,同时也加速了远离卸荷面的大裂纹之间的连接贯通;扰动对岩石承载能力的损伤为中频中幅>高频低幅>低频高幅;工程建设时,不能简单增加σ2从而增强围岩承载能力,还要综合考虑σ2的增大会加剧卸荷岩体破坏时的剧烈程度,减少爆破和机械等对围岩的扰动,不能只单一地改变扰动源的频率或振幅。

## 基本信息

| 题目 | 扰动诱发高应力卸荷岩体破坏特征实验研究 |
| --- | --- |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 作者 | 赵光明,刘崇岩,许文松,孟祥瑞 |
| 作者单位 | 安徽理工大学深部煤矿采动响应与灾害防控国家重点实验室,安徽理工大学煤矿安全高效开采省部共建教育部重点实验室 |
| 文献来源 | 煤炭学报 2021年02期 |
| 发表年份 | 2021 |
| 学科分类 | 工程科技Ⅰ辑 |
| 专业分类 | 矿业工程 |
| 基金 | 安徽省重点研究与开发计划资助项目(201904a07020010),国家自然科学基金资助项目(51974009,52004006) |
| 分类号 | TD313 |
| DOI | 10.13225/j.cnki.jccs.xr20.1860 |
| 关键词 | 单面卸荷,高应力,扰动,真三轴,中间主应力,声发射 |
| 页码： | 412-423 |
| 总页数： | 12 |
| 文件大小： | 7486K |

## 论文目录

1 试验方案

1.1 实验设备

1.2 试件制作

1.3 实验方案

2 不同中间主应力试验结果分析

2.1 强度特征

2.2 不同中间主应力卸荷岩石开裂的模式

2.3 岩石破坏过程的声发射特征

3 扰动诱发卸荷岩石破坏实验结果

3.1 强度特征

3.2 扰动卸荷岩石的分形特征

3.3 扰动卸荷岩石的开裂机制

4 讨论

4.1 中间主应力对围岩破坏的影响

4.2 扰动弱化岩石卸荷岩体承载能力

5 结论

## 参考文献

[1] 中倾侧向坡中一种岩体破坏过程的模拟研究[J]. 路基工程 2020(04)

[2] 试论基于微震监测技术研究大尺度岩体破坏机理的必要性及意义[J]. 矿业研究与开发 2013(06)

[3] 不同单一裂隙倾角对岩体破坏特征的影响[J]. 煤矿安全 2019(02)

[4] 岩体破坏的结构控制与应力控制转换机理及判据模型[J]. 中国科学:物理学 力学 天文学 2013(02)

[5] 充填法转崩落法回采首采分段时上部岩体破坏、运移规律[J]. 有色金属(矿山部分) 2019(06)

[6] 高地应力下白鹤滩地下洞室群含错动带岩体破坏模式及机制研究[J]. 岩石力学与工程学报 2017(04)

[7] 水平地震力作用下岩体破坏机理探究[J]. 地震工程学报 2013(02)

[8] 岩体破坏与巷道布置选择[J]. 中华民居 2011(12)

[9] 矿山岩体破坏突水非达西流模型及数值求解[J]. 岩石力学与工程学报 2016(03)

[10] 叠加开采下浅埋煤层裂隙演化与连通特征[J]. 煤矿安全 2015(12)

[11] 岩爆倾向性深部硬岩破坏行为[J]. 矿业工程研究 2013(02)

[12] 基于微震事件S波和P波能量比值的金属矿山开采过程围岩破裂机制分析（英文）[J]. Applied Geophysics 2020(03)

[13] 基于单轴压缩的岩体破坏机制细观试验研究[J]. 岩石力学与工程学报 2016(12)

[14] 岩体破坏突水失稳的水压致裂机理及工程应用分析[J]. 采矿与安全工程学报 2010(03)

[15] 梅山铁矿东南区破碎采场诱导冒落回采试验[J]. 现代矿业 2020(06)

[16] 采动条件下的金属矿山上覆岩体破坏区域及其特征研究[J]. 有色金属工程 2019(11)

[17] 三峡库区夷陵区泡桐树垭危岩体破坏模式及影响因素分析[J]. 资源环境与工程 2014(05)

[18] 隧道突涌水灾害防突厚度计算方法及适用性评价[J]. 岩土力学 2020(S1)

[19] 底板岩体破坏深度力学计算逻辑关系分析[J]. 中国煤炭 2011(01)

[20] 岩爆破坏过程能量释放的数值模拟[J]. 岩土力学 2008(03)

[21] 上煤层开采后煤柱稳定性及底板岩体破坏范围分析[J]. 煤矿现代化 2019(02)

[22] 水压对岩体的破坏作用及深部巷道底板增压突水试验研究[J]. 中州煤炭 2015(05)

[23] 隧道穿越断层破碎带合理施工工艺研究[J]. 中国水运(下半月) 2014(07)

[24] 考虑河谷下切的岸坡卸荷特征成因研究[J]. 水利与建筑工程学报 2019(06)

## 相似文献

[1]现场岩体破坏的声发射研究[J]. 谢源,周昌达.  云南冶金.1992(01)

[2]金川二矿区大范围岩体破坏预测的分维模型[J]. 曹庆林,桑玉发,王永前.  有色矿冶.1996(04)

[3]深井开采岩体破坏机理及工程控制方法综述[J]. 吴爱祥,郭立,张卫锋.  矿业研究与开发.2001(02)

[4]智利埃尔索尔达多矿光面爆破对岩体破坏的评估[J]. A．M．滕斯托尔,N．焦尔杰维克,H．A．比利亚洛沃斯,胡力行,汪旭光.  国外金属矿山.1998(01)

[5]试论基于微震监测技术研究大尺度岩体破坏机理的必要性及意义[J]. 尹贤刚.  矿业研究与开发.2013(06)

[6]即发爆破和微差爆破时岩体破坏过程的研究[J]. Ю.В.Гаек,М.Ф.Друкованыǔ,馬馳德.  矿业工程.1964(03)

[7]充填法转崩落法回采首采分段时上部岩体破坏、运移规律[J]. 贾达,陈星明,孙宇超,莫超.  有色金属(矿山部分).2019(06)

[8]用断裂力学理论确定潜滑体弱面发展方向初探[J]. 刘爱华.  湖南有色金属.1988(03)

[9]岩体破坏与巷道布置选择[J]. 陈琳.  中华民居.2011(12)

[10]钻孔裂缝实录与分析[J]. 张华兴,王明立,许延春,吴继忠,卢秀林.  矿山测量.2001(03)

本文来源: https://www.igaichong.com/jingyan/zhichengpingding/8f7be32de638a1267c76e334.html