# 圆形碟形水下滑翔机运动特性的研究

圆碟形水下滑翔机是一种新概念的水下滑翔机,凭借高度对称的全翼身设计,具有全向运动特性,灵活性极强。此外,圆碟形水下滑翔机还兼具常规水下滑翔机的优点,例如,耗能低、续航力持久、远程监测等。其不仅能在水下剖面内完成长时间、大范围的锯齿形运动,又能同鱼雷形水下滑翔机一样完成螺旋运动。圆碟形水下滑翔机凭借高度对称的全翼身外形,在姿态调节系统和浮力调节系统的协同作用下能够沿机身任意方向滑翔,具有全向运动特点。圆碟外形为滑翔机带来了较大的垂向阻力,使其能够以较小的垂直速度完成零俯仰角垂直运动,这不仅提升了滑翔机的水下悬停能力,更降低了定深运动对滑翔机浮力调节系统的精度要求。与此同时,圆碟形水下滑翔机在微力矩控制技术的支持下,通过姿态调节系统可以控制其实现原地转向运动,在提高了滑翔机机动性的同时,降低了其对工作空间尺度的要求。零俯仰角垂直运动方法和原地转向运动方法大大增强了圆碟形水下滑翔机在小水体内的机动能力,将滑翔机的工作范围从深海延伸到了近海,拓展了滑翔机的应用领域。本文依托国家重点专项项目,面向我国加快建设海洋强国战略的需求,设计和研制了圆碟形水下滑翔机试验样机,本文以该试验样机作为研究对象,主要进行了以下方面的研究:(1)基于圆碟形水下滑翔机的对称结构特征和工作原理,建立了滑翔机的运动控制模型并对其进行了合理简化和修正,并依据该模型进行了滑翔机直线定常运动性能和螺旋定常运动性能的仿真分析。(2)为解决粘性水动系数在分析圆碟形水下滑翔机全向运动和转向运动时的不适用性问题,本文提出了坐标系变换法,在速度坐标系中求解滑翔机的运动控制模型来预报其真实的全向运动和转向运动性能。(3)基于圆碟形水下滑翔机的结构特征和弱控特点,本文提出零俯仰角垂直运动方法和原地转向运动方法,并通过运动仿真对这两种运动方法进行了初步验证,全面分析了这两种运动方法下滑翔机的运动性能和运动特性。此外,本文还通过灵敏度分析研究了控制参数对滑翔机运动性能影响的重要程度,并基于李雅普诺夫第一定理分析了滑翔机运动的开环稳定性。(4)基于圆碟形水下滑翔机试验样机开展水池试验和湖上试验,试验主要测试样机的预期功能和滑翔性能指标。本文研究表明:(1)基于本文提出的坐标系变换法,在仿真分析圆碟形水下滑翔机全向运动和转向运动时很好地解决了粘性水动力系数的不适用性问题。(2)圆碟形水下滑翔机受到的垂向流体阻力比传统水下滑翔机更大,这会导致圆碟形水下滑翔机的垂直速度更小、达到稳定状态时的加速和减速过程更短,其优点是有利于滑翔机定深运动的精确控制,但缺点是不适合于对垂直速度要求较高的深水实时动态监测。(3)排水体积的微小变化对圆碟形水下滑翔机垂直运动性能的影响较小,其垂直深度对排水体积变化的灵敏度系数低于混合驱动水下滑翔机,这有利于降低滑翔机对浮力调节系统的精度要求,且更容易实现在目标深度的动态深度控制。(4)圆碟形水下滑翔机在垂直运动中受到外界小扰动后能够迅速恢复至稳定状态,并且小扰动对滑翔机恢复至稳定状态所需的垂直深度的影响很小。(5)与鱼雷形水下滑翔机相似,圆碟形水下滑翔机也可以通过调节平移质量和浮力来完成常规的转向运动,不同之处在于圆碟形水下滑翔机的转向半径较小。此外,圆碟形水下滑翔机还可以通过仅调节平移质量而无需调节浮力来实现原地转向运动,这不仅可以降低转向运动控制的难度,而且还可以减少能量损耗,提高滑翔机的续航力。(6)与鱼雷形水下滑翔机相比,圆碟形水下滑翔机的原地转向运动方法大大降低了滑翔机转向运动对空间尺度的要求,并且圆碟形水下滑翔机的偏航角变化迅速,达到目标角度所需的时间更短。原地转向运动方法的提出进一步发挥了圆碟形水下滑翔机的结构优势,提高了其在小水体内的机动能力。(7)对原地转向运动性能的仿真分析和敏感度分析表明,圆碟形水下滑翔机的原地转向运动性能受控制参数的影响显著,其偏航角对控制参数yG的变化最为敏感。研究结果可指导滑翔机在不同工作环境下的控制参数的调整,从而更好地发挥滑翔机的原地转向运动性能。(8)李雅普诺夫稳定性分析表明,控制参数在一定范围内变化时,圆碟形水下滑翔机能够保持运动的开环稳定性。(9)水池试验和湖上试验的结果表明,圆碟形水下滑翔机的设计是可行的,样机达到了预期功能和滑翔性能指标。此外,试验还验证了本文仿真分析的合理性和准确性。本文对圆碟形水下滑翔机的运动性能和特性进行了仿真分析和试验研究,其创新性体现在以下方面:(1)基于圆碟形水下滑翔机的结构特点和工作原理,通过对其动力学模型和水动力模型的合理简化和修正,建立了适用于分析其运动特性的运动控制模型。(2)针对粘性水动力系数的不适用性问题,提出了在速度坐标系求解滑翔机的运动控制方程来获得其真实的全向运动和转向运动性能的坐标系变换法。(3)针对圆碟形水下滑翔机垂向流体阻尼较大的特点,提出了零俯仰角垂直运动方法,提高了滑翔机的水下悬停能力。(4)针对圆碟形水下滑翔机转向运动的弱控特征,提出了原地转向运动方法,提高了滑翔机在小水体内的机动能力。

## 基本信息

| 题目 | 圆碟形水下滑翔机运动特性研究 |
| --- | --- |
| 文献类型 | 博士论文 |
| 作者 | 周晗 |
| 作者单位 | 大连海事大学 |
| 导师 | 常欣 |
| 文献来源 | 大连海事大学 |
| 发表年份 | 2021 |
| 学科分类 | 工程科技Ⅱ辑 |
| 专业分类 | 船舶工业 |
| 分类号 | U674.941 |
| 关键词 | 圆碟形水下滑翔机,运动控制模型,坐标系变换法,运动特性,性能预报 |
| 总页数： | 145 |
| 文件大小： | 15623k |

## 论文目录

创新点摘要

摘要

Abstract

符号说明

1 绪论

1.1 研究背景和意义

1.2 研究现状

1.2.1 研制与应用现状

1.2.2 理论研究现状

1.3 本文研究思路

1.4 本文研究内容

2 圆碟形水下滑翔机运动建模

2.1 引言

2.2 坐标系统建立

2.2.1 滑翔机描述

2.2.2 坐标系定义

2.3 圆碟形水下滑翔机运动控制模型

2.3.1 运动学模型

2.3.2 动力学模型

2.3.3 受力分析

2.3.4 基于对称性的水动力模型简化

2.3.5 运动控制模型

2.3.6 水动力系数获取

2.4 本章小结

3 粘性水动力系数不适用性问题研究

3.1 引言

3.2 粘性水动力系数的不适用问题

3.2.1 粘性水动力系数的获取

3.2.2 速度坐标系与体坐标系的转换

3.2.3 粘性水动力系数不适用性分析

3.3 基于坐标系变换法的运动仿真分析

3.3.1 全向运动特性分析

3.3.2 转向运动特性分析

3.4 本章小结

4 圆碟形水下滑翔机定常运动性能研究

4.1 引言

4.2 垂直面内运动仿真分析

4.2.1 直线定常运动性能分析

4.2.2 垂直面内受小幅扰动

4.3 螺旋定常运动仿真分析

4.3.1 螺旋定常运动性能

4.3.2 微力矩控制研究

4.4 圆碟形水下滑翔机试验研究

4.4.1 水池试验

4.4.2 湖上试验

4.5 本章小结

5 圆碟形水下滑翔机零俯仰角垂直运动特性分析

5.1 引言

5.2 数值仿真

5.3 垂直速度

5.4 定深运动

5.4.1 水下悬停

5.4.2 灵敏度分析

5.4.3 动态垂直运动

5.5 外界扰动下的垂直运动

5.5.1 初始静止状态

5.5.2 初始稳定状态

5.6 垂直运动开环稳定性分析

5.7 本章小结

6 圆碟形水下滑翔机原地转向运动仿真分析

6.1 引言

6.2 常规转向运动

6.3 原地转向运动

6.3.1 运动描述

6.3.2 运动仿真

6.4 灵敏度分析

6.4.1 局部灵敏度分析

6.4.2 全局灵敏度分析

6.5 原地转向运动开环稳定性分析

6.5.1 状态空间方程

6.5.2 原地转向运动稳定性判别

6.5.3 受扰动原地转向运动仿真

6.6 本章小结

7 结论与展望

7.1 结论

7.2 展望

参考文献

作者简历及攻读博士学位期间的科研成果

致谢

## 参考文献

[1] 水下声学滑翔机海上目标探测试验与性能评估[J]. 信号处理 2020(12)

[2] 强扰动环境下水下滑翔机编队稳定性分析[J]. 舰船科学技术 2020(23)

[3] 水下滑翔机集群应用现状与关键技术展望[J]. 舰船科学技术 2020(23)

[4] 水下滑翔机高效滑翔水动力性能研究[J]. 中国造船 2020(04)

[5] 基于水下滑翔机平台的海洋声学探测技术发展现状与展望[J]. 数字海洋与水下攻防 2021(01)

[6] 大规模水下滑翔机集群区域覆盖探测路径规划[J]. 水下无人系统学报 2021(01)

[7] 矢量水听器在水下滑翔机上的应用研究[J]. 兵工学报 2019(12)

[8] 基于水下滑翔机平台的湍流观测方法研究[J]. 海岸工程 2019(04)

[9] 水下声学滑翔机研究进展及关键技术[J]. 水下无人系统学报 2020(01)

[10] 基于人工探路蚁的波浪滑翔机路径规划[J]. 计算机工程与应用 2020(04)

[11] 翼身融合水下滑翔机后缘舵流体特性研究[J]. 西北工业大学学报 2020(01)

[12] 波浪滑翔机水下牵引机结构设计与分析[J]. 海洋工程 2020(02)

[13] 波浪滑翔机海上试验研究[J]. 数字海洋与水下攻防 2020(02)

[14] 相关文章导航[J]. 水下无人系统学报 2020(03)

[15] “海翼”水下滑翔机首次完成印度洋集群观测应用[J]. 海洋测绘 2020(03)

[16] 水火箭无动力滑翔机设计[J]. 中阿科技论坛(中英阿文) 2020(04)

[17] 大深度水下滑翔机总体设计[J]. 数字海洋与水下攻防 2020(03)

[18] 水下滑翔机原理与应用[J]. 国防科技工业 2020(08)

[19] 考虑障碍物避让的水下滑翔机局部路径规划方法[J]. 传感器与微系统 2020(09)

[20] 基于数值运动仿真的水下滑翔机浮力调节设计及试验研究[J]. 船舶力学 2020(09)

[21] 海上无人波浪滑翔机的应用与发展[J]. 科技导报 2020(21)

[22] 水下滑翔机长航程全局路径规划[J]. 控制工程 2020(10)

[23] 水下滑翔机首次在我国极地考察中应用[J]. 海洋学报 2018(12)

[24] 一种联翼式水下滑翔机外形优化设计方法[J]. 哈尔滨工业大学学报 2019(04)

[25] 水下滑翔机的三维运动线性控制研究（英文）[J]. 船舶力学 2019(06)

[26] 一种水下滑翔机盐度数据的噪声处理方法[J]. 水下无人系统学报 2019(05)

[27] 水下滑翔机导航技术发展现状与展望[J]. 水下无人系统学报 2019(05)

[28] 我国水下滑翔机技术发展建议与思考[J]. 水下无人系统学报 2019(05)

[29] 海洋滑翔机生产线质量控制技术研究[J]. 中国设备工程 2019(21)

[30] “海燕”再创国产水下滑翔机续航能力新纪录[J]. 科技传播 2018(10)

## 相似文献

[1]洋流影响下的水下滑翔机动力学建模、运动分析与控制器设计研究[D]. 范双双.浙江大学2013

[2]利用海洋温差能的水下热滑翔机相变过程和动力性能研究[D]. 孔巧玲.上海交通大学2010

[3]混合驱动水下滑翔机系统设计与运动行为研究[D]. 刘方.天津大学2014

本文来源: https://www.igaichong.com/jingyan/zhichengpingding/979b45cfb0893f6eec0d86e3.html