# U形钢混凝土组合深梁的试验研究

随着我国经济的不断发展,对建筑行业提出了更高的要求,在不损失建筑功能的前提下,要求节约材料,减少投资。由于组合结构是发挥各种材料特征和潜能的最佳结构形式,采用组合结构是节约材料、节省投资的有效途径,因此组合结构被广泛应用在各个工程领域。并且随着建筑功能的多样化,结构体系的梁构件截面尺寸逐渐增大,深梁越来越多的出现在结构体系中。外包U型钢—混凝土组合深梁作为一种新型的组合结构,有着刚度大、承载力高、施工方便等众多优点,因此有着广泛的应用前景。本文对外包U型钢—混凝土组合深梁进行了试验研究,研究的主要内容有:(1)外包U型钢—混凝土组合深梁的破坏模式与破坏机理;(2)外包U型钢对混凝土的约束作用;(3)利用ABAQUS对组合深梁进行非线性有限元分析,根据试验结果修正分析模型,然后利用该模型对试验参数进行发散。得出影响外包U型钢—混凝土组合深梁抗剪承载力的因素;(4)利用STM模型得出外包U型钢—混凝土组合深梁抗剪极限承载力计算公式。通过对3个外包U型钢—混凝土组合深梁试件的试验研究和有限元分析,得到如下结论:(1)得到外包U型钢—混凝土组合深梁的破坏模式和受力机理;(2)得出外包U型钢—混凝土组合深梁中核心混凝土受到U型钢梁约束后承载力提高的程度;(3)得出影响外包U型钢—混凝土组合深梁抗剪承载力的因素;(4)推导出外包U型钢—混凝土组合深梁的抗剪承载力计算公式。

## 基本信息

| 题目 | 外包U型钢—混凝土组合深梁试验研究 |
| --- | --- |
| 文献类型 | 硕士论文 |
| 作者 | 杨延岐 |
| 作者单位 | 长春工程学院 |
| 导师 | 窦立军,王欣 |
| 文献来源 | 长春工程学院 |
| 发表年份 | 2020 |
| 学科分类 | 工程科技Ⅱ辑 |
| 专业分类 | 建筑科学与工程 |
| 分类号 | TU398.9 |
| 关键词 | 组合结构,深梁,模型,抗剪承载力 |
| 总页数： | 88 |
| 文件大小： | 7260k |

## 论文目录

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 本课题研究背景和意义

1.2 外包U型钢—混凝土凝土组合梁试验研究

1.3 钢筋混凝土深梁试验研究

1.4 现有研究不足

1.5 本文主要工作内容

1.6 本章小结

2 外包U型钢—混凝土组合深梁试验概述

2.1 实验目的

2.2 试件设计

2.2.1 栓钉设计

2.2.2 肋板设计

2.2.3 局部承压验算

2.3 试件制作

2.4 试验装置及加载方案

2.4.1 试件加载装置

2.4.2 加载制度

2.4.3 测量内容与测点布置

2.5 本章小结

3 试验现象描述与分析

3.1 试验现象描述

3.1.1 试件SL-1

3.1.2 试件SL-2

3.1.3 试件SL-3

3.2 试验现象分析

3.3 试验数据分析

3.3.1 试件荷载—挠度曲线

3.3.2 混凝土荷载—应变曲线

3.3.3 钢板荷载—应变曲线

3.3.4 跨中截面应变曲线

3.4 本章小结

4 外包U型钢—混凝土组合深梁有限元分析

4.1 概述

4.2 材料的本构关系

4.2.1 混凝土本构模型

4.2.2 混凝土损伤塑性计算

4.2.3 钢材本构模型

4.3 有限元分析模型的建立

4.3.1 建立部件

4.3.2 定义材料属性

4.3.3 装配及相互作用

4.3.4 边界条件及荷载施加

4.3.5 网格划分

4.4 有限元分析结果与试验结果对比分析

4.4.1 U型钢梁有限元模型云图

4.4.2 混凝土有限元模型损伤云图

4.4.3 考虑约束作用的混凝土抗压强度修正

4.4.4 有限元参数发散

4.5 本章小结

5 外包U型钢—混凝土组合深梁抗剪承载力计算方法

5.1 深梁定义及受力特征

5.2 美国ACI318 规范中深梁计算模型—STM模型

5.2.1 STM模型概述

5.2.2 美国规范ACI318 中关于STM模型的规定

5.3 外包U型钢—混凝土组合深梁抗剪承载力计算

5.3.1 外包U型钢—混凝土组合深梁STM模型部件尺寸

5.3.2 外包U型钢—混凝土组合深梁抗剪承载力计算

5.3.3 外包U型钢—混凝土组合深梁抗剪承载力理论计算值与试验结果拟合

5.3.4 外包U型钢—混凝土组合深梁抗剪承载力理论计算值与有限元分析结果拟合

5.4 本章小结

6 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

在学期间发表的学术论文及其他成果

在学期间参加专业实践及工程项目研究工作

致谢

## 参考文献

[1] 掺加氧化镁混凝土补偿收缩效果的研究[J]. 房地产世界 2020(20)

[2] 道路与桥梁施工中现浇混凝土的质量通病及解决措施[J]. 住宅与房地产 2020(33)

[3] 混凝土自崩实例分析[J]. 混凝土与水泥制品 2020(12)

[4] 不同二氧化硅含量硅灰对混凝土抗压强度的影响[J]. 中国建材科技 2020(06)

[5] 混凝土桥梁定期检查方法分析[J]. 建材发展导向 2020(24)

[6] 低品位机制砂在预拌混凝土中的应用[J]. 江西建材 2021(01)

[7] 土木工程中混凝土裂缝的成因与防治措施研究[J]. 建筑技术开发 2020(22)

[8] 温度-约束共同作用下的混凝土裂缝发展特性分析[J]. 建筑施工 2020(12)

[9] 冬季混凝土保温养护措施[J]. 房地产世界 2021(03)

[10] 混凝土防腐涂层的进展研究[J]. 内蒙古科技与经济 2021(03)

[11] 考虑温湿耦合的混凝土导热性测试研究[J]. 水力发电 2021(03)

[12] 现代技术坐标中的混凝土[J]. 建筑师 2021(01)

[13] 建筑施工混凝土裂缝的预防和处理[J]. 居舍 2021(05)

[14] 混凝土再碱化碱性修复效果研究[J]. 居舍 2019(35)

[15] 浅谈水利工程钢筋混凝土设计对混凝土质量的影响[J]. 中国住宅设施 2019(11)

[16] 混凝土裂缝成因和防控措施探究[J]. 门窗 2019(12)

[17] 房屋施工混凝土裂缝的原因及防治策略探究[J]. 城市建筑 2019(27)

[18] 试论如何在施工过程中保证混凝土的质量[J]. 科技创新与应用 2019(36)

[19] 混凝土裂缝的预防与处理[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2019(15)

[20] 低速冲击作用下混凝土板破坏效应试验研究[J]. 振动与冲击 2019(24)

[21] 浅议原材料对混凝土裂缝所产生的影响[J]. 门窗 2019(14)

[22] 混凝土裂缝的产生与防治措施[J]. 门窗 2019(17)

[23] 浅析水利工程中混凝土裂缝产生的原因和处理方法[J]. 四川水利 2019(06)

[24] 轨道交通高架桥墩冬季施工混凝土泛碱机理分析[J]. 中外公路 2019(06)

[25] 海砂制备混凝土合规资源化关键问题[J]. 科学技术与工程 2020(01)

[26] 浅谈普通混凝土配合比设计中原材料对混凝土质量的影响因素[J]. 四川水泥 2020(01)

[27] 浅谈影响超声回弹综合法检测混凝土的因素[J]. 四川水泥 2019(12)

[28] 浅析混凝土裂缝的产生与防治措施[J]. 四川水泥 2019(12)

[29] 防腐蚀涂装技术在混凝土桥梁中的应用分析[J]. 全面腐蚀控制 2020(01)

[30] 民用建筑透光混凝土应用分析[J]. 绿色环保建材 2020(01)

## 相似文献

[1]H型钢加固混凝土板的受力性能试验研究[D]. 许洁.山东建筑大学2020

[2]型钢浮石混凝土组合双向板破坏机理研究[D]. 周恩柱.吉林建筑大学2020

[3]基于装配式钢框架的型钢—混凝土组合扁梁受力性能研究[D]. 钟雯.安徽工业大学2016

[4]混凝土表层与内部性能差异的研究[D]. 宋进平.昆明理工大学2019

[5]考虑应变速率影响的混凝土拉压本构关系研究[D]. 邢峻伟.河北联合大学2012

[6]混凝土抗开裂性能的评价方法与影响因素研究[D]. 周小菲.清华大学2011

[7]混凝土的现代建筑艺术表现[D]. 杜清华.西安建筑科技大学2007

[8]二次振动与混凝土强度特性研究[D]. 郑仁健.华中科技大学2004

[9]磁化水拌制混凝土研究[D]. 董学佼.大连理工大学2001

[10]粗骨料粒径对混凝土早期受扰性能的影响[D]. 左建航.燕山大学2020

本文来源: https://www.igaichong.com/jingyan/xuexikaoshi/a96f3ed922b8414016a1a4d6.html