# 山东焦家金矿深部开采突水识别及突水强度预测研究

金矿深部资源具有成为全国黄金产业龙头的巨大潜力,胶东金矿是中国最重要的金矿集中区,位于胶东西北部的焦家金矿区作为典型的“焦家式”金矿长期以来缺乏系统的水文地质研究。由于金矿主要沿焦家主断裂下盘分布,采场裂隙发育,围岩不稳。随着开采深度的增加,开采条件和水文地质条件更加复杂,围岩应力不断增大,空间结构被破坏,围岩应力场和地下水流场时空分布更加复杂,矿井水组成成分复杂,来源不明,严重影响金矿的进一步开采。因此,进行矿井涌（突）水水源识别、涌水量预测及涌（突）水强度分区综合评价,不仅能为现场的矿井水害防治工作提供理论依据,而且能够为避免突水事故的发生提供可应用的成果。本论文以焦家金矿区浅部转深部开采为研究背景,基于同位素测试、关联度分析等方法建立了 PCA（主成分分析法）-EWM（熵权法）-HCA（聚类分析法）涌（突）水水源识别模型。基于GMS（Groundwater Modeling System）软件建立了三维地下水流数值模型研究地下水流场、涌水量和水化学变化规律特征。基于FLAC3D软件建立了三维地质力学模型,研究金矿开采过程中围岩运移、应力场变化、塑性区破坏和断层面滑动特征规律。结合上述分析,利用多源信息融合技术,融合含水层富水性、构造复杂程度、渗透性、水动力条件、含水层厚度和水压6个影响因子,对研究区涌（突）水强度进行定量评价。主要研究成果如下:（1）通过同位素测试、水化学特征示踪分析等方法,得出矿井深部开采的主要涌（突）水水源为断层下盘构造裂隙水,其次是断层上盘构造裂隙水,而基岩风化裂隙水和第四系孔隙水很难进入矿井。随着开采深度的增加,矿井水与断层上、下盘构造裂隙含水层的水力联系更加密切,海水入渗补给增强。（2）通过地形地层、水文地质资料等建立了地下水数值模型,得出矿井排水为主要的排泄方式,在矿区已出现明显的降落漏斗,地下水处于负均衡状态。随着开采深度的增加,涌水量增加,同一水平随着开采的进行涌水量最终趋于稳定。裂隙含水层地下水的大体流向为自东南向西北,断层对地下水的流动有一定的阻隔作用。（3）通过岩体力学性质等建立了三维地质力学模型,得到采场中间位置垂向位移大而两边位移小,断层上盘位移明显大于下盘,一般在开采一个新水平的初期,断层剪切方向的位移量最大。在采场的前后方形成应力集中区,靠近断层的一端压应力小于远离断层的一端。塑性破坏区沿断层下盘呈条带状分布。根据覆岩破坏、裂隙发展与应力变化特征,将采场上覆岩层分为四个区域,即矿压破碎带,裂隙扩展带,裂隙扰动带和原岩应力区。（4）选取含水层富水性、构造复杂程度、渗透性、水动力条件、含水层厚度和水压6个影响因子进行多源信息融合,然后根据涌（突）水强度指数分区阈值将研究区划分为强涌（突）水区、中等涌（突）水区和弱涌（突）水区三个区域。涌（突）水强度指数整体呈自东向西逐渐增大的趋势,在研究区的中西部的涌（突）水强度最大。开采-700 m～-900 m水平时,采场持续处于强涌（突）水区。

## 基本信息

| 题目 | 山东焦家金矿区深部开采涌（突）水水源识别与涌（突）水强度预测研究 |
| --- | --- |
| 文献类型 | 博士论文 |
| 作者 | 王颖 |
| 作者单位 | 山东科技大学 |
| 导师 | 施龙青 |
| 文献来源 | 山东科技大学 |
| 发表年份 | 2020 |
| 学科分类 | 工程科技Ⅰ辑 |
| 专业分类 | 矿业工程,安全科学与灾害防治 |
| 分类号 | TD745 |
| 关键词 | 焦家金矿区,涌突水水源识别,采动围岩结构力学响应,地下水流场,涌突水强度评价 |
| 总页数： | 191 |
| 文件大小： | 21678k |

## 论文目录

摘要

Abstract

变量注释表

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.3 胶东地区金矿开采面临的水文地质研究方面的问题

1.4 研究内容和研究方法

2 地质与水文地质条件

2.1 自然地理

2.2 地质概况

2.3 水文地质概况

2.4 充水因素

2.5 本章小结

3 涌（突）水水源识别与验证

3.1 同位素示踪分析

3.2 水化学特征示踪分析

3.3 PCA-EWM-HCA判别模型

3.4 本章小结

4 焦家矿区地下水流场特征、涌水量预测及溶质运移规律

4.1 模型理论建立与步骤

4.2 水文地质概念模型

4.3 建立数值模型

4.4 模型检验与涌水量预测

4.5 溶质运移

4.6 本章小结

5 采动围岩运动力学响应机制

5.1 力学建模

5.2 三维模型建立

5.3 结果分析讨论

5.4 本章小结

6 涌（突）水强度综合评价

6.1 影响因子

6.2 涌（突）水强度分区评价

6.3 本章小结

7 结论和展望

7.1 结论

7.2 创新点

7.3 展望

参考文献

作者简历

致谢

学位论文数据集

## 参考文献

[1] 焦家金矿新竖井井架安装施工工艺[J]. 中国矿山工程 2020(06)

[2] 焦家金矿:智能选矿[J]. 矿业装备 2014(12)

[3] 美卓,给焦家金矿带来的一场革命[J]. 矿业装备 2015(01)

[4] 焦家金矿矿床成因及成矿模式[J]. 环球市场信息导报 2017(31)

[5] 焦家金矿党风廉政建设和反腐倡廉初探[J]. 东方企业文化 2014(14)

[6] 阿特拉斯·科普柯:焦家金矿掘金利器[J]. 工程机械 2012(04)

[7] 焦家金矿床地球物理测井试验研究[J]. 中国高新技术企业 2010(21)

[8] 用心谱写焦家金矿绿色华章——记焦家金矿节能减排领军人董金奎[J]. 环境教育 2013(Z1)

[9] 山东焦家金矿黄铁矿热电性标型特征研究[J]. 科技与企业 2012(01)

[10] 山东焦家金矿地质地球化学模型及深部找矿预测评价[J]. 矿产与地质 2019(01)

[11] 建设生态矿山,打造绿色企业——焦家金矿节能减排工作纪实[J]. 环境教育 2013(Z1)

[12] 焦家金矿:数字化矿山典范[J]. 矿业装备 2013(06)

[13] 焦家金矿打造智能化选矿标杆[J]. 黄金科学技术 2011(05)

[14] 山东焦家金矿带深部找矿的重大突破及其意义[J]. 地质与勘探 2008(01)

[15] 焦家金矿床水-岩反应过程及成矿流体组分变化规律[J]. 高校地质学报 2018(06)

[16] 中科院莫宣学院士到莱州市调研考察焦家金矿[J]. 山东国土资源 2014(11)

[17] 焦家金矿检查筛分设备的改造[J]. 矿山机械 2014(01)

[18] 掘金勇士——阿特拉斯·科普柯设备在焦家金矿[J]. 今日工程机械 2012(06)

[19] 胶西北焦家金矿田控矿构造分析[J]. 黄金科学技术 2012(02)

[20] 焦家金矿田成矿动力机制探讨[J]. 科学技术与工程 2011(14)

[21] 胶东焦家金矿带3000m深部成矿特征及其地质意义[J]. 岩石学报 2019(09)

[22] 焦家金矿回收废弃球磨衬板中金的生产实践[J]. 矿产综合利用 2009(06)

[23] 焦家金矿田Ⅰ号主矿体地质特征及找矿方向[J]. 地质与勘探 2018(02)

[24] 胶东焦家金矿床热液蚀变作用[J]. 岩石学报 2014(09)

[25] 山东焦家金矿采矿方法获国家专利[J]. 黄金科学技术 2011(04)

[26] 焦家金矿采选6000t/d扩建项目通过核准[J]. 金属矿山 2009(05)

[27] 胶东焦家金矿矿化网络研究及对蚀变/矿化过程的启示[J]. 地球科学 2020(07)

[28] 基于灰色理论模型对焦家金矿带新城矿区矿井涌水量预测研究[J]. 地下水 2017(04)

[29] 焦家金矿寺庄分矿充填钻孔设计施工与管理[J]. 中国矿山工程 2015(01)

[30] 焦家金矿VMware虚拟化方案的研究与应用[J]. 硅谷 2013(01)

## 相似文献

[1]焦家金矿破碎矿体高效开采稳定性分析及动态调控研究[D]. 董金奎.东北大学2016

[2]焦家金矿田成矿系统[D]. 王中亮.中国地质大学(北京)2012

[3]焦家金矿田断裂带构造控矿模式[D]. 张潮.中国地质大学(北京)2015

[4]焦家金矿带构造控矿模式[D]. 李瑞红.中国地质大学(北京)2017

[5]山东焦家金矿矿床地球化学特征及深部矿体预测研究[D]. 庞绪成.成都理工大学2005

本文来源: https://www.igaichong.com/jingyan/kechengpeixun/bd453a4c79f7d1c9430544be.html