# 江苏油田废弃井场土壤生物修复技术研究

随着石油勘探开发技术的发展和人们环保意识的逐步提高,由石油污染引发的土壤质量问题凸显,目前土壤石油污染的问题在我国各大油区普遍存在,根据国家的法律法规国内油气田必须对石油污染的土壤进行修复,而国内在这方面开展的研究相对较少,修复治理多是停留在简单的物理手段,本文基于这样的背景以及江苏油田地处土地资源紧张的东部地区,不了解区域内土壤含油状况的现状,为摸清江苏油田40年来勘探开发给土壤造成的影响以及土壤含油现状,本文选取江苏油田废弃的采油井场进行采样测试,研究土壤中石油烃含量、石油烃分布情况以及它们与土壤pH值、重金属含量、有机碳含量等因素的联系;为落实行业土壤修复的主体责任,本文进一步开展石油污染土壤生物修复研究工作,基于江苏油田废弃井站土壤开展研究,选择本源土壤中能够降解石油的土著菌种,优化构建了更加高效的混合菌剂,并通过人工配制石油污染土壤盆栽试验研究当地农作物联合混合菌剂联合降解土壤石油烃的适宜环境温度、土壤全盐量、菌剂投加量以及营养物质比例等外部环境条件,最后通过现场实验研究结果如下:（1）江苏油田废弃井站场地土壤石油烃含量有高有低,约有30%井场井口土壤石油烃含量高于3000mg/kg,石油污染较为严重的4 口井整个井场上的土壤中石油烃以C10-C40组分为主,分布不均匀,5m以内石油烃浓度较高,10m外浓度明显降低,石油烃污染造成土壤pH值及全盐量的升高,碳氮比和碳磷比显著升高,重金属不存在超标风险。（2）以江苏油田废弃井站土壤及自产原油中富集分离对土壤石油烃具有较好修复效果的土著微生物菌种,它们在26℃-28℃时整体都处于较高活性,pH值在7-8之间效果更好,进行混合菌群实验表面菌种之间有互相抑制和叠加等情形,优选后的混合菌群在培养基试验中效果良好,7d除油效率达到55.5%。（3）环境因子对微生物以及农作物生长有着重要影响。实验来看,0.3%土壤全盐量适宜混合菌剂与农作物联合的体系;碳:氮:磷在240:20:1与240:10:1条件下修复效果更好;在各自适生的季节温度下,大豆与150ml/kg混合菌剂、水稻及油菜与450ml/kg混合菌剂联合室内修复效果良好,42d石油烃降解率最高达到71.1%。（4）江苏油田废弃井站土壤原位现场修复实验中,经过翻耕的土壤石油烃降解率更高,微生物与农作物联合修复效果优于单独作用,42d降低土壤pH值6.47%,土壤中微生物数量最高达到3.15×106cfu/g,实现降解石油烃52.42%以及对其中C10-C40组分的降解率达到78.95%;一季大豆种植完成时实现石油烃降解率61.49%,C10-C40组分降解率85.53%。

## 基本信息

| 题目 | 江苏油田废弃井站土壤生物修复技术研究 |
| --- | --- |
| 文献类型 | 硕士论文 |
| 作者 | 焦健 |
| 作者单位 | 扬州大学 |
| 导师 | 王小治,张振华 |
| 文献来源 | 扬州大学 |
| 发表年份 | 2021 |
| 学科分类 | 工程科技Ⅰ辑 |
| 专业分类 | 石油天然气工业,环境科学与资源利用,环境科学与资源利用 |
| 基金 | 中国石化江苏油田分公司石油工程技术研究院于2018年底立项,2019年上半年开展的江苏油田科技项目“废弃井站土地土壤生物修复技术研究” |
| 分类号 | X53;X741 |
| 关键词 | 江苏油田,废弃井站,石油污染,生物修复,环境因子 |
| 总页数： | 69 |
| 文件大小： | 4830k |

## 论文目录

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 石油污染土壤现状

1.1.1 石油污染土壤简介

1.1.2 石油主要污染场所及途径

1.1.3 石油污染土壤危害

1.2 国内外石油污染土壤常用修复技术现状

1.2.1 物理修复技术

1.2.2 化学修复技术

1.2.3 生物修复技术

1.2.4 多种技术的联合修复技术

1.3 知识产权状况调研

1.4 课题来源及研究开展的目的和意义

1.4.1 课题来源

1.4.2 研究开展的目的和意义

1.4.3 研究内容

1.4.4 技术路线图

第2章 江苏油田废弃井站土壤现状调查

2.1 江苏油田采油区简介

2.1.1 江苏油田概况

2.1.2 江苏油田自然环境特征

2.1.3 江苏油田采油区当前的问题

2.2 江苏油田采油区废弃井站筛选及检测分析

2.2.1 井场筛选及井场土壤石油烃初测

2.2.2 其他项目及测试方法

2.2.3 测试结果分析

第3章 石油烃降解菌的筛选优化

3.1 主要实验仪器、材料及方法

3.1.1 实验仪器及材料

3.1.2 菌种筛选方法

3.2 微生物石油烃降解效率筛选研究

3.2.1 菌落对石油烃的降解效率初步研究

3.2.2 菌落属性室内试验

3.2.3 石油烃降解室内试验

3.2.4 室内试验结果分析

3.3 本章小结

第4章 环境因子条件优化研究

4.1 实验材料及方法

4.1.1 实验材料

4.1.2 主要项目分析方法

4.2 实验过程及结果分析

4.2.1 不同温度下农作物和菌剂浓度影响实验

4.2.2 其他环境因子的组合调控实验

4.3 本章小结

第5章 现场修复试验

5.1 现场实验方案介绍

5.1.1 实验分区及对应措施

5.1.2 样品采集及项目测定

5.2 现场实验修复结果

5.2.1 现场实验土壤pH值变化

5.2.2 现场实验土壤石油烃降解菌落数量变化

10-C40组分的变化'> 5.2.3 现场实验土壤石油烃及其中C10-C40组分的变化

5.3 现场试验后续观察

5.4 本章小结

第6章 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

参考文献

致谢

## 参考文献

[1] 土壤中总石油烃（C_(10)-C_(40)）的测定超声萃取-气相色谱法的方法研究[J]. 城市地质 2020(04)

[2] 水环境中C_(10)-C_(40)可萃取性石油烃的测定方法研究[J]. 环境与发展 2020(12)

[3] 索氏提取-气相色谱法测定土壤中石油烃(C_(10)～C_(40))[J]. 广州化工 2021(03)

[4] 振荡萃取-气相色谱法测定土壤中的总石油烃[J]. 云南地质 2020(04)

[5] 对土壤中总石油烃检测分析方法的探讨[J]. 化工管理 2020(08)

[6] 气相色谱法测定土壤中石油烃（C_(10)-C_(40))[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(04)

[7] 土壤石油烃总量三维荧光光谱定量分析方法研究（英文）[J]. 中国光学 2020(04)

[8] 上海市某地块地下水总石油烃分段筛选值制定[J]. 节能 2020(06)

[9] 土壤污染中可萃取石油烃的检测方法分析[J]. 西部探矿工程 2020(09)

[10] 可溶性石油烃分段组分在土壤中的吸附特征研究[J]. 中国石油石化 2017(02)

[11] 陕北土壤石油烃降解的营养平衡研究[J]. 延安大学学报(自然科学版) 2017(03)

[12] 石油烃降解菌的筛选及降解特性的研究[J]. 城市地理 2017(14)

[13] 石油烃在非均质包气带中的吸附作用及迁移规律[J]. 环境科学研究 2020(04)

[14] 气相色谱法测试土壤中分段石油烃的标准化定量方法初探[J]. 岩矿测试 2019(01)

[15] 石油烃分散液对华贵栉孔扇贝(Chlamys nobilis)的急性毒性影响[J]. 福建水产 2014(06)

[16] 石油烃污染对海洋浮游植物的影响[J]. 环境科学与管理 2013(03)

[17] 石油烃污染对海洋浮游植物的影响[J]. 海洋信息 2013(02)

[18] 东北某油田污染场地土壤总石油烃背景值的确定及污染特征[J]. 水文地质工程地质 2011(06)

[19] 红外分光光度法测定土壤中石油烃总量的方法研究[J]. 环境科技 2010(03)

[20] 地下水系统石油烃污染研究进展[J]. 矿冶 2008(04)

[21] 石油烃污染场地低温修复机制研究进展[J]. 化工进展 2020(02)

[22] 地下水污染治理：石油烃污染处理组合工艺[J]. 区域治理 2019(23)

[23] 不同植物-微生物联合修复体系下石油烃的降解[J]. 环境工程学报 2018(01)

[24] 关于土壤中总石油烃检测分析方法研究[J]. 环境与发展 2018(08)

[25] 土壤中总石油烃预处理方法研究[J]. 环境科学与管理 2017(07)

[26] 气相色谱-质谱法分段测定土壤中的可提取总石油烃[J]. 土壤 2014(01)

[27] 荧光分光光度法测定水产品中的石油烃[J]. 河北渔业 2014(09)

[28] 环境中总石油烃的气相色谱分析测定[J]. 环境监控与预警 2013(02)

[29] 包气带土壤对石油烃的截留作用研究[J]. 环境污染与防治 2011(03)

[30] 土壤中石油烃总量的方法研究[J]. 科技创新导报 2010(08)

## 相似文献

[1]浅表温度变化对石油烃在黄土中垂向迁移转化的影响[D]. 颉伟.吉林大学2018

[2]降解石油烃优势菌的筛选、分离及性能研究[D]. 孙远军.西安建筑科技大学2006

[3]加油站石油烃污染土壤气相抽提-生物通风技术耦合实验研究[D]. 马隽.中国石油大学(北京)2018

[4]海洋石油修复生物的筛选及生物对石油污染响应研究[D]. 徐丹.浙江海洋大学2019

[5]石油烃在包气带中迁移规律与数值模拟研究[D]. 张尧.湖南科技大学2019

[6]管式涡流强化石油烃污染土壤洗脱技术的研究[D]. 耿坤宇.华东理工大学2019

[7]牛粪生物炭对沈抚灌区石油烃污染土壤的修复研究[D]. 姜宇.沈阳大学2018

[8]土壤微孔中石油烃的吸附、迁移及模拟[D]. 韩兰兰.成都理工大学2017

[9]土壤和石油烃性质对溶剂萃取法修复石油污染土壤的影响[D]. 华正韬.天津大学2013

[10]供氧对石油烃降解及烃类物质代谢的影响研究[D]. 肖灵铃.重庆大学2005

本文来源: https://www.igaichong.com/jingyan/kewaishenghuo/c42f1fe51949bee1c3ea1156.html